## Slide 1
This project has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme
under Grant Agreement № 773430.
More information available at https://crossbowproject.eu
This presentation reflects only the author’s views and
neither the Agency nor the Commission are responsible for any use that
may be made of the information contained therein
ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА crossbow

## Slide 2: отправна ТОЧКА
Очакваният четвърти пакет на ЕС „чиста енергия“ ще създаде нови предизвикателства в електроенергийния сектор, включително такива свързани с балансирането и надеждната работа на системата. Българският оператор на електропреносната система ЕСО ЕАД проучва и предприема мерки за справянето с тези изпитания чрез редица научни разработки в съответните области. В резултат ЕСО стана бенефициент на два проекта получили финансиране по програмата на ЕС Хоризонт 2020:
CROSSBOW - CROSS BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market или Трансгранично управление на непостоянни ВЕИ и инсталации за съхранение на енергия, позволяващи транснационален пазар на едро;
FLEXITRANSTORE - An Integrated Platform for Increased FLEXIbility in smart TRANSmission grids with STORage Entities and large penetration of Renewable Energy Sources или Интегрирана платформа за повишена гъвкавост в интелигентните електропреносни мрежи с инсталации за съхранение на енергия и голямо навлизане на ВЕИ
В тази презентация е описана основната рамка на проекта CROSSBOW и очакванията на ЕСО от крайните резултатите.

## Slide 3: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
CROSSBOW е проект в интерес на операторите на преносни мрежи (ОПМ), който ще позволи споделеното използване на ресурси, за да насърчи трансграничното управление на променливи ВЕИ и инсталации за енергосъхранение, осъществявайки по-голям дял на чистата енергия и същевременно, намалявайки оперативните разходи на мрежата и подобрявайки икономическите ползи за ВЕИ и единиците за съхранение на енергия.
Постигането на тази стратегическа цел включва четирите аспекта адресирани в работната рамка LCE-04-2017, тъй като проектът ще демонстрира много различни технологии, предлагащи на ОПМ повишена гъвкавост и стабилност на мрежата чрез:
По-добро управление на трансграничната балансираща енергия в точките на междусистемните връзки.
Нови решения за съхранение на енергия – разпределени и централизирани, предлагащи допълнителни услуги чрез работата на виртуално съхранение на електроенергия (Virtual Storage Plants - VSP).
По-добри информационни и комуникационни технологии – напр. подобрена наблюдаемост на мрежата, даваща възможност за гъвкава генерация и механизми за управление на потреблението (Demand Response)
Дефинирането на транснационален пазар на едро, предлагащ справедливо и устойчиво възнаграждение за чистите енергии чрез създаването на нови бизнес модели, подкрепящи участието на нови играчи, напр. агрегатори, и намаляването на разходите.
Резултатите от CROSSBOW ще бъдат оценени от 8 ОПМ в югоизточна Европа, групирани в 9 демо клъстъра, които ще валидират всеки от тях в поне три различни държави, демонстрирайки как CROSSBOW подхожда към регионалните предизвикателства, пред които са изправени тези ОПМ.

## Slide 4: КОНСОРЦИУМ
8 ОПС
1 ЕРП
1 Регионален център за сигурност
3 големи производителя
6 университета
6 индустриални партньора
1 индустриална асоциация

## Slide 5: Проектът в един слайд
Тема от H2020
Сърбия
Испания
Румъния
22 млн.€
бюджет
13
Страни
9 Пилотни
Клъстъра
(ПК)
България
ПК1 Регионален оперативен център
Гърция
Босна и Херцеговина
В. Британия
Словения
Австрия
Македония
Черна гора
3197 PMs
Ноември 2017
Начална дата
48 месеца
продължителност
8 Продукта
LCE-04-2017: Демонстрация на системна интегрираност с интелигентни технологии за пренос и съхранение на енергия и нарастващ дял на възобновяемите източници
Технологии за пренос на ел. енергия и управление на голямо количество ВЕИ генерация
Мащабно съхранение на енергия
Пазар на едро
ИКТ/ средства за контрол
ПК2 Трансгранично ВЕИ управление
ПК3 Трансгранично съхранение на енергия от ВЕИ
ПК4 Разпределено съхр. на енергия с цел системна устойчивост и качествен контрол на ел. енергията
ПК5 Виртуални съоръжения за съхр. на енергия
ПК6 Транснационално упр. на потреблението
ПК7 Хибридни диспечируеми ел. централи от ВЕИ
ПК8 Кооперативна собственост на гъвкави активи
ПК9 Транснационален пазар на едро и доп. услуги
Германия
Хърватия
CROSSBOW Регионален оперативен център - балансиращ модул
CROSSBOW Регионален координационен център за ВЕИ
CROSSBOW Хибридни диспечируеми ел. централи от ВЕИ
CROSSBOW Рег. координационен център за съхр. на енергия
CROSSBOW Виртуални съоръжения за съхр. на енергия
CROSSBOW WAMAS система
(Wide Area Monitoring and Awareness System)
CROSSBOW Рег. интеграционна платформа за упр. на потреблението
CROSSBOW ИТ инструменти за пазар на едро и доп. услуги

## Slide 6: Пилотни клъстъри ПК1 регионален оперативен център
CROSSBOW предлага комплексен подход в управлението и експлоатацията на електропреносните мрежи в югоизточна Европа. Съществено звено към постигането на този подход е създаването на регионален оперативен център (РОЦ), разширяващ функционалностите на регионалните координационни центрове (РКЦ), които се осигуряват от центрове като CORESO за западна Европа, TSCNET за централна Европа и SCC за балканските страни. CROSSBOW ще подкрепи вменените дейности на този център и категорично ще обърне внимание на развитието на балансиращи функции за бъдещи РОЦ - приложими за всеки РКЦ. РОЦ ще осигури възможност за междуоператорски обмен на данни и информация с цел повишаване на надеждността и ефективността на преносната система. Освен това РОЦ ще подобри работата на регионалния пазар, позволявайки да бъдат приложени множество бизнес модели, включително предлаганите от CROSSBOW.

## Slide 7: Пилотни клъстъри ПК2 ТРАНСГРАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕИ
България е постигнала своята индикативна цел по отношение на ВЕИ 8 години преди крайния срок (2020). Това интензивно разгръщане на ВЕИ (около 2500 MW възобновяема генерация при върхов товар 7700 MW и минимален товар от 2500 MW) създава множество експлоатационни проблеми, засягащи баланса между производство и потребление през пролетта. През изминалите 4 години се е налагало ЕСО да прилага като крайна мярка ограничаване на производството от ВЕИ през някои дни от пролетта. В тази връзка ЕСО ще участва в демонстрационните дейности по проекта CROSSBOW с актуален и съществен проблем, възпрепятстващ пълноценното използване на ВЕИ през последните години. CROSSBOW ще анализира ретроспективно производството от ВЕИ, ще интегрира данните в реално време и ще прогнозира възобновяемата генерация и потреблението, за да спомогне за използването на излишъка от възобновяема енергия от съседните страни. Предизвикателството е не толкова в пропускателната способност на междусистемните сечения, колкото в координацията с останалите страни от региона и наличието на регионален пазар в рамките на деня.

## Slide 8: Пилотни клъстъри ПК3 ТРАНСГРАНИЧНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
България разполага с най-големите ВЕЦ в региона – ПАВЕЦ Чаира, генератори (4 x 217 MW) и помпи (4 x 198 MW) – които биха могли да бъдат използвани за съхранение на произвеждана в региона възобновяема енергия. В допълнение, съществуват още два малки ПАВЕЦ-а: Белмекен - генератори (5 x 75 MW) и помпи (2 x 52 MW); и Орфей - генератори (4 x 40 MW) и помпи (1 x 45 MW).
Като отправната точка за ЕСО ще послужат софтуерът и симулационните приложения, разработени по проекта “GridTech” (ref: http://www.gridtech.eu/), в рамките на който са изследвани различни технологии за съхранение и мрежови решения за интеграция на ВЕИ.

## Slide 9: Пилотни клъстъри ПК4 РАЗПРЕДЕЛЕНО СЪХР. ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА СИСТЕМАТА И УПР. КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА
Група разпределени съоръжения за съхранение (в една и съща страна или не) могат да бъдат управлявани от оператори на преносни системи (ОПС) или оператори на разпределителни системи (ОРС), с оглед повишаване качеството на енергията (нивата на напрежение посредством регулиране на реактивната енергия Q) и поддържане на баланса в мрежата чрез стратегии за разпределено регулиране на активната енергия и съкращаване на експлоатационните разходи за цялата електроенергийна система (ЕСС). Целта на този пилотен клъстър (ПК) не е съхраняването на енергия, която да се търгува впоследствие, а използването на разпределеното съхранение за по-надеждна и икономична работа на мрежата.
Този ПК предполага съществуването на пазар за достъп до допълнителни услуги, на който да може да се търгува капацитет за съхранение на енергия с цел управление качеството на енергията.

## Slide 10: Пилотни клъстъри ПК5 ВИРТУАЛНО СЪХРАНЕНИЕ на енергията
Когато в една и съща или в съседна страна не е на разположение голямо съоръжение за съхранение на излишък от възобновяема генерация, може да се предвиди координирано използване на група от по-малки съоръжения за съхранение. В този случай виртуалното съоръжение за съхранение трябва да посрещне не само посоченото предизвикателство, но и необходимостта от координиране на голям брой разпределени съоръжения за съхранение, както и от по-добро взаимодействие с ОРС.

## Slide 11: Пилотни клъстъри пк6 ТРАНСНАЦИОНАЛНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО
ЕСО е сключил два договора за регулиране на потреблението с металургични предприятия (големи промишлени предприятия) в България: Стомана Индъстрийс с диапазон 0÷57 MW и Радомир Метал Индъстрийс с диапазон 1.5÷75 MW. Въз основа на тези договори се модулира потреблението в зависимост от разполагаемостта на ВЕИ с оглед максималното използване на екологично чиста енергия. ЕСО използва тези договори предимно през пролетта, но те могат да се използват и през зимата с цел намаляване на пиковите товари.
CROSSBOW ще доразвие вече съществуващите в България схеми за регулиране на потреблението, разширявайки възможностите на ЕСО да използва и други участници не само в България, но и в съседните страни. Аналогично ще бъде анализирано как тези договори би могло да бъдат използвани от други ОПС в региона в контекста на транснационален пазар на допълнителни услуги.

## Slide 12: Пилотни клъстъри ПК7 ХИБРИДНИ ДИСПЕЧИРУЕМИ ВЕИ
CROSSBOW предлага решение с хибридни електроцентрали за възобновяема енергия, разполагащи с капацитет за съхранение, комбинирани с производството на енергия от биомаса за постигане на 100% възобновяема и устойчива енергия независимо от метеорологичните условия. Предложеното решение се базира на решаване на проблема на равнище генерация. Недиспечируеми ВЕИ могат да бъдат обединени в групи и компенсирани вътрешно в нови конфигурации от електроцентрали, използващи капацитет за съхранение и модерни технологии за управление, които да се разглеждат като диспечируеми централи, свързани към мрежата в точката на общо присъединяване (ТОП). Това решение ще отговори на изискванията на ОПС тези централи да се разглеждат като диспечируеми, осигуряващи гарантирана енергия и напълно гъвкави, което ще замести сегашната роля на работещите с изкопаеми горива резервиращи системи, същевременно увеличавайки възобновяемата генерация.

## Slide 13: Пилотни клъстъри ПК8 Кооперативна собственост на гъвкави активи
Този ПК ще демонстрира иновативен бизнес модел с основополагаща информационна и комуникационна технология за кооперативна собственост на гъвкави активи. Гъвкави активи, като системи за управление на потреблението и виртуални ел. централи, обичайно стават доставчици на балансиращи услуги в някои европейски пазари (напр. Австрия, Франция, Словения, Великобритания). Те обикновено са притежавани и експлоатирани само от търговци на електроенергия или независими агрегатори, чиито бизнес цели не е наложително да съвпадат с доставчиците на тази гъвкавост (например консуматори, просуматори, разпределени генератори, ВЕИ и съхранение на енергия). Нарастващата осъзнатост за ползите на системата от разпределените гъвкави активи (подкрепени наскоро и от пакет „чиста енергия“ на ЕК) изисква нови решения, които ще бъдат по-конвертируеми и позволяващи по-голяма свобода в бизнес отношенията, за да подпомагат различни интереси, цели, а също така и технически характеристики, с каквито различните доставчици на гъвкавост могат да разполагат (просуматори, съхранение, ВЕИ и т.н.). Това ще подкрепи внедряването на гъвкави активи.

## Slide 14: Пилотни клъстъри ПК9 Транснационален ПАЗАР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Главната цел на този клъстър е да предложи стандартизирани балансиращи услуги, изчисляване, закупуване и сетълмент на балансиращи резерви и стандартни продукти. Наред с това ще бъдат разгледани принципи на трансгранично балансиране за споделено използване на балансиращи резерви, обмен на балансираща енергия и салдиране на небаланси. Оригинална нова мулти-възлова пазарна платформа ще бъде адаптирана и приложена. Тя ще даде възможност на пазарните играчи да взаимодействат при концепцията за децентрализирани активи чрез минимален набор от хармонизирани технически изиквания за пазарно участие. Пазарната платформа ще въведе нови иновативни концепции, базирани на блокчейн технология, микроуслуги и интерфейси за програмиране (APIs) с цел да демонстрира възможностите за договаряне и заплащане чрез систематична оценка на тяхната ефективност, прозрачност, мащабност, оперативна съвместимост, сигурност, надеждност и изобщо цялостното влияние върху пазара на едро и допълнителни услуги. Ползите и оценката от обединението на балансиращите пазари ще бъде направено с предложение за пътна карта за това обединение.

## Slide 15: Очакванията на есо ЕАД от Crossbow
Ползи от различни решения за бъдеща интеграция на ВИ с цел изпълнение на новия пакет „Чиста енергия“ на ЕС
Селектирането на оптимална комбинация от решения, които ще увеличат общественото благополучие, включително съкращаването на експлоатационните разходи на ЕЕС и повишаването на сигурността и надеждността на електроснабдяването
Създаването на пътна карта и предстоящи стъпки, които ЕЕС на Балканския полуостров трябва да преодолеят, за да доразвият и подобрят работата на РКЦ
Дефинирането на нормативна рамка за регионална интеграция на пазарите
Ценни знания и опит за специалистите на ЕСО, за да могат да се справят с бъдещите предизвикателства в експлоатацията на ЕЕС

## Slide 16
Благодарим за проявения интерес!